## Slide 1: Calculo de modificación a los factores de exposición a la radiación

## Slide 2: Kilovoltaje (kvp)
El control primario de la calidad del haz, y por lo tanto de la penetrabilidad del haz. Un haz de rayos x de mayor calidad es un haz de mayor energía y por lo tanto con mas probabilidades de penetrar la anatomía de interés.
Tiene mas efecto que cualquier otra factor en la exposición del receptor de imagen por que afecta la calidad del haz .
Cuando se incrementa el kvp se emite mas rayos x, y tiene mas energía y penetrabilidad

## Slide 3: Kilovoltaje (kvp)
El kvp controla las escalas de contraste de las radiografías, a medida que aumenta hay menos adsorción diferencial y mas ruido en la imagen por tanto un kvp alto resulta en una reducción del contraste de la imagen

## Slide 4: Diferencia entre kv y mA
El kVp es la técnica que establece la penetración del rayo, o sea, cuanta radiación se necesita para hacer la radiografía. El mA son los Amperes q se utilizaran para hacer la radiografía. Ambos son tiempos de exposición, el técnico trata de utilizar menos tiempo MA para evitar mucha radiación en el paciente al disminuir el kv se aumenta el mA para una buena definición de la imagen

## Slide 5: En la imagen Se muestra la influencia del producto de la corriente por el tiempo (mAs) en la Emisión de rayos X. Cuando los mAs disminuyen o aumentan, el número de electrones útiles para producir el haz de rayos X disminuye o aumenta en el mismo sentido, y en consecuencia de la intensidad del haz .

## Slide 6: Kilovoltaje y distancia
para poder conocer qué dosis produce a una distancia dada un equipo generador de rayos X, el procedimiento a seguir consiste en conocer el valor de potencial aplicado kV, la filtración total mm Al y con estos parámetros ingresar en la familia de curvas de rendimiento también denominado “output” que corresponda al tipo de alimentación y ripple del equipo.
En el ejemplo de la Figura 11, con rectificación de onda completa, para un determinado valor de potencial en kilo voltaje (kV) y un cierto espesor de filtro de aluminio, se obtiene el valor de tasa de exposición por mili amperaje (mA) de corriente a una distancia de 75 cm del tubo.

## Slide 7: Kilovoltaje y distancia
para poder conocer qué dosis produce a una distancia dada un equipo generador de rayos X, el procedimiento a seguir consiste en conocer el valor de potencial aplicado kV, la filtración total mm Al y con estos parámetros ingresar en la familia de curvas de rendimiento también denominado “output” que corresponda al tipo de alimentación y ripple del equipo

## Slide 8: Kilovoltaje y tiempo
Se desea determinar la exposición producida por un tubo de rayos X, con alimentación de alta tensión de rectificación de onda completa y los siguientes datos
Diferencia de potencial aplicada
70 kVp
Corriente de tubo
200 mA
exposición
0.25 seg.
Filtración propia o inherente
1 mm Al
Filtración adicional o agregada
1 mm Al
Distancia foco piel
65 cm
Entrando en la curva de la Figura 12, se obtiene el rendimiento o OUTPUT.
Considerando que la filtración total se obtiene sumando la propia más la agregada:
Filtración propia + agregada = 1 mm Al + 1 mm Al = 2 mm Al

## Slide 9: Kilovoltaje y tiempo
Considerando que el valor de kV es de 70, entonces ingresando por abscisas con un valor de 2 mm Al y subiendo hasta la curva de 70 kV, se encuentra el valor del rendimiento a 75 cm de distancia de referencia cuyo valor es:
Rendimiento = 9,4 mR/mAseg a 75 cm
Habiendo ya obtenido el rendimiento el valor de exposición a 75 cm será:
Exposición a 75 cm = Rendimiento * mA * tiempo de exposición
Exposición a 75 cm = 9,4 mR /mAseg * 200 mA * 0,25 seg = 470 mR
Para hallar finalmente la exposición a la distancia foco piel de 65 cm, sólo debe corregirse el valor de exposición a la distancia de referencia por la distancia en forma cuadrática, como sigue:
Exposición a 65 cm = exposición a 75 cm * (75 cm / 65 cm) ^ 2 = 625,74 mR