## Slide 1: HAZ DE RAYOS X Y FORMACION DE LA IMAGEN

## Slide 2: Rayos x
Los Rayos X fueron descubiertos por W. K Roentgen en 1.895, y a los pocos meses ya se usaban con fines de diagnóstico médico.
Los Rx se propagan desde el punto focal en línea recta y en todas las direcciones, para hacer una radiografía solo utilizamos los que salen por la ventana del tubo de Rx, a estos rayos se les denomina haz primario

## Slide 3
Los Rayos X forman parte del espectro de radiaciones electromagnéticas, al igual que las ondas eléctricas y las de radio,(éstos en un extremo), y los rayos infrarrojos, los visibles, y los ultravioleta (en la zona media), situándose, junto a los rayos cósmicos, al otro extremo del espectro.

## Slide 4: Propiedades de los rayos X
Poder de penetración: los rayos X tienen la capacidad de penetrar en la materia.
Efecto luminiscente: los rayos X tienen la capacidad de que al incidir sobre ciertas sustancias, éstas emitan luz.
Efecto fotográfico: los rayos X tienen la capacidad de producir el ennegrecimiento de las emulsiones fotográficas, una vez reveladas y fijadas éstas. Esta es la base de la imagen radiológica

## Slide 5
Efecto ionizante: los rayos X tienen la capacidad de ionizar los gases (Ionización: acción de eliminar o añadir electrones).
Efecto biológico: son los efectos más importantes para el hombre, y se estudian desde el aspecto beneficioso para el ser humano en la Radioterapia, y desde el negativo, intentando conocer sus efectos perjudiciales, en la Protección Radiológica.

## Slide 6: TUBO DE RAYOS X
1. Ampolla-Estuche. 2. Cátodo. 3. Foco. 4. Ánodo. 5. Vacío. 6. Diafragma. 7. Haz de rayos X.

## Slide 8: Formación de la imagen
La propiedad más importante de lo Rx es su poder de penetración de la materia. Los Rx son atenuados por absorción y dispersión en diferentes grados al atravesar el cuerpo humano, dependiendo de la densidad, composición atómica y espesor de la materia atravesada por los Rx.

## Slide 9: La formación varia en diferentes aspectos como lo son
La absorción es mayor a mayor densidad de la estructura atravesada.
Hay mayor absorción de rayos X a mayor numero atómico de la estructura atravesada

## Slide 10
La absorción de los rayos depende de diferentes factores
Espesor del objeto: a mayor espesor mayor absorción siempre y cuando sea del mismo material
Densidad del objeto: a mayor densidad habrá una mayor absorción
Numero atómico del material: a mayor numero atómico
Kilovoltaje: regula la cantidad de energía y el poder de penetración a mayor energía menor absorción
Medio de contraste: acentúa diferencia de absorción entre áreas circundantes
Distancia: a mayor distancia menor absorción

## Slide 11: TIPOS DE IMAGENES
IMAGEN AEREA
El patrón o distribución de diferentes intensidades de RAYOS X que emergen de un paciente se denomina imagen aérea
IMAGEN LATENTE
Es cuando la imagen aérea deposita la energía en la película
IMAGEN VISIBLE
Es cuando la imagen latente a través de un proceso de revelado se hace visible

## Slide 12: Accesorios que se usan para la formación de la imagen

## Slide 13: Chasis
Es un cassette de fibra de carbono que va a proteger la película radiográfica. Tiene una parte radiotransparente (deja pasar los rayos) y otra parte radiopaca (no deja pasar los rayos).

## Slide 14: Pantallas reforzadoras
El Soporte: Es el sostén o armazón sobre el que se extienden las capas fotosensibles.
La Emulsión: Es el detector de la luz y de la radiación X.
La Gelatina : Es una proteína extraída de las pieles y huesos de animales de matadero. En contacto con agua, la absorbe, se hincha y, al elevar la temperatura por encima de los 35°C

## Slide 15: Antidifusores
Eliminan la radiación dispersa. Hay dos tipos:
Limitadores de campo: están dentro del aparato de rayos X; son unas planchas de plomo que van a cerrar o colimar el haz de radiación

## Slide 16
Rejilla o parrilla: es una plancha que lleva incorporados unos hilos o bandas de plomo en su interior. La radiación pasa primero por la rejilla y ésta absorbe la radiación dispersa