## Slide 1: RADIACION DISPERSA
El haz de radiación, al salir del tubo de rayos x, constituye el haz de radiación directa, que al interaccionar con el paciente sufre una serie de cambios.

## Slide 2
1: Una parte es absorbida por el paciente, por el efecto fotoeléctrico.
2: Otra porción es dispersada en todas las direcciones por el efecto compton y constituye la radiación dispersa propiamente dicha.
3: Una última parte atraviesa al paciente dando lugar a la imagen radiográfica. Determinando la cantidad de fotones de este haz que atraviesa el chasis y la película, choca contra el suelo o en las paredes de la sala, haciendo que aumente la dosis de radiación dispersa dentro de la sala donde se realizan las exploraciones. A esta radiación dispersa se le denomina radiación residual.

## Slide 3: LIMITACION DEL HAZ (COLIMACION)
La cantidad de radiación dispersa producida en el paciente se disminuye si se restringe el campo de radiación al máximo, haciéndolo corresponder solo con el área de interés clínica esto se consigue utilizando los sistemas de limitación del haz (colimadores), seleccionando al mínimo necesario el volumen atómico irradiado. Gracias a la colimación también se disminuye la dosis de radiación al paciente y al personal profesionalmente expuesto.

## Slide 4: REJILLAS ANTIDIFUSORAS
La rejilla antidifusora es un dispositivo que se coloca entre el paciente y el receptor de la imagen, absorbe radiación dispersa con la que se consigue mejorar la calidad de la imagen radiológica obtenida.

## Slide 5: IMPORTANCIA DE LA DISTANCIA ENTRE EL OBJETO Y LA PELICULA.
La radiación dispersa se genera fundamentalmente en el cuerpo del paciente y es de menor energía que la directa. Si se aleja la película del paciente llega a ella menos radiación dispersa, pero por el contrario la imagen aparece aumentada o magnificada en exceso. Esto puede evitarse aumentando la distancia foco-paciente, con el inconveniente añadido de que hay que aumentar la radiación empleada para obtener la imagen.

## Slide 6: TUBO DE RAYOS X
1. Buena distancia focal.
2. Colimación.
3. Distancia objeto película.
4. Comprensión.
5. Rejillas antidifusoras.

## Slide 7: PANTALLA INTENSIFICADORA FLUORESCENTE
Los sistemas de pantalla intensificadora disponen de un chasis de película cuya base de metal ligero está orientada hacia el foco de radiación mientras que la parte trasera es prácticamente impermeable a la radiación. En la tapa y la base por el interior del chasis se encuentran pegadas pantallas intensificadoras de acuerdo a la correspondiente cara con emulsión de la película. La pantalla delantera y la pantalla trasera tienen características diferentes y no deben ser confundidas. La pantalla intensificadora consta consta de un soporte de plástico sobre el cual se encuentra dispuesta una capa fluorescente y sobre ella, una capa protectora.

## Slide 8: ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA PANTALLA INTENSIFICADORA
CAPA PROTECTORA: La capa de la pantalla intensificadora radiográfica más próxima a la película radiográfica es la capa protectora, esta se aplica para hacerla resistente a la abrasión y al daño producido por el uso. Esta capa también ayuda a eliminar la acumulación de electricidad estática y proporciona una superficie para el lavado habitual sin afectar al fosforo activo.

## Slide 9
CAPA FLUORESCENTE CON CRISTALES DE FOSFORO:
La capa activa de las pantallas intensificadoras radiográficas es el fosforo. El fosforo emite luz durante la estimulación de los rayos x. La acción del fosforo puede demostrarse viendo una cinta o casete en una habitación oscura a través de la ventana protectora de la cabina de control, la pantalla intensificadora brilla intensamente cuando se expone a los rayos x.

## Slide 10
BASE: La capa más alejada de la película es la base, sirve principalmente como un soporte mecánico a la capa de fosforo activa. El poliéster es el material de la base más popular en las pantallas intensificadoras radiográficas ya que también lo es para películas radiográficas.

## Slide 11
CAPA REFLEXIVA: Entre el fosforo y la base hay una capa reflexiva, cuando los rayos x interactúan con el fosforo, la luz se emite de forma isótropa. Menos de la mitad de la luz se emite en la dirección de la película. La capa reflexiva intercepta la luz dirigida en otras direcciones y la redirige hacia la película. La capa reflexiva incrementa la eficiencia de las pantallas intensificadora.