## Slide 1: REVELADO AUTOMATICO
FABIAN DE LA HOZ
Radiología II
2011

## Slide 2: Que es una Radiografía ?
Una radiografía es una imagen registrada en un receptor de imagen, que puede ser una película radiográfica o un sensor digital.
Cuando los rayos x atraviesan un objeto e interactúan con el receptor de imagen, queda registrada una imagen latente invisible, la cual a través de un procesamiento se convierte en una imagen visible y permanente.

## Slide 3: Revelado Automático
El procesamiento automático de la película es un método rápido y simple donde se realizan todos los pasos del procesamiento manual de la película radiográfica, requiriendo aproximadamente 4 a 6 minutos para revelar, fijar, lavar, y secar una película, mientras que las técnicas de proceso manuales requieren más tiempo.

## Slide 4: Pasos del Revelado Automático
Se ingresa al cuarto oscuro donde se coloca la película radiográfica en la maquina procesadora.
Pasa directamente primero por el revelador.
Luego por el fijador a través de sus compartimientos.
El compartimiento del agua lava la película. El compartimiento del aire proporciona aire caliente y seca la película mojada.

## Slide 5: Composición de los líquidos
Las soluciones utilizadas para el procesamiento automático de las películas radiográficas, están constituidas por un líquido revelador , un líquido fijador y un liquido disolvente que es el agua .

## Slide 6: Liquido Revelador
Convierte los cristales de haluro de plata que contiene la película radiográfica expuesta a los rayos x en granos de plata negra metálica.
Esta solución esta compuesta por :
Parte A: Preservativo (sulfito sódico) Evita que el revelador sea oxidado por el aire.
Parte B: Activador (carbonato sódico-hidroxido de sodio)
Parte C: Limitador (bromuro sódico o potásico) Limita el revelado de los cristales de haluro de plata no expuestos.

## Slide 7: Liquido Fijador
Elimina o disuelve de la emulsión los cristales de haluro de plata que no fueron expuestos a los rayos x.
Esta solución esta compuesta por:
Parte A: Aclarante (hipotiosulfato sódico) Preservativo (sulfito sódico): Evita la oxidación del agente aclarante.
Parte B: Acidificador (ácido acético) : Actúa como sistema tampón, manteniendo el pH en el fijador. Neutraliza cualquier contaminación alcalina del revelador. Endurecedor (alumbre potásico) : Endurece la emulsión y así la película puede ser manejada.

## Slide 8: Cuarto Oscuro
Un cuarto oscuro debe presentar unos requerimientos mínimos necesarios para permitir el procesamiento de la película radiográfica.
Mantenerse limpio todo el tiempo.
Impermeabilidad a la luz blanca.
Ventilación adecuada.
Artículos del control de infección (es decir, guantes, desinfectante, aerosol, y toallas de papel).
Recipiente, etiquetado con “desechos”, para los paquetes de la película o las barreras contaminadas.

## Slide 9: Cuarto Oscuro
Recipiente para los residuos de hoja de plomo; la hoja de plomo no se debe lanzar en la basura.
Una luz de seguridad y una fuente de luz blanca.
Tanques de procesamiento para la solución reveladora y solución fijadora .

## Slide 10: Para concluir