## Slide 1: Radiación dispersa
Sadia Pereira carrascal

## Slide 2
El haz de radiación al salir del tubo de rayos x constituye el haz de radiación directa que al interaccionar con el paciente sufre modificaciones como:
Una parte es absorbida por el paciente por efectos fotoeléctricos
Otra parte es dispersada en todas las direcciones
Y una ultima parte atraviesa al paciente dando lugar a la radiografía

## Slide 3: Rejilla anti difusora
Es un dispositivo que colocado entre el paciente y el receptor de imagen absorbe radiación dispersa en lo que se consigue mejorar la calidad de la imagen radiográfica obtenida

## Slide 4: Problemas de rejilla
Para que sea efectiva, la rejilla debe moverse de lado a lado. Si la rejilla se instala mal y se mueve en la misma dirección de los septos de la rejilla las líneas de la rejilla aparecen en la radiografía.

## Slide 5: Rejilla fuera del plano
Se produce normalmente por tener un tubo de radiografía mal posicionado y no por una mala situación de la rejilla

## Slide 6: Rejilla fuera del centro
Una rejilla fuera del centro es mas un problema de posicionamiento del tubo de rayos x que de la rejilla
El técnico debe tener cuidado al alinear el centro del campo de radiación con el centro del casete

## Slide 7: Rejilla fuera del foco
Esta sucede cuando una rejilla focalizada no se usa con la distancia focal adecuada