## Slide 1: Tipo de revelados

## Slide 2: Revelado manual con control de tiempo
Película transportada de una solución a otra manualmente
Requiere más labor
Mayor tiempo
Más propensa a variaciones

## Slide 3
Ventajas
Es económico.
No depende de la experiencia del operador.
Permite estandarizar tiempos de exposición, ya que no hay variaciones en el revelado.
Desventajas
Es lento
Requiere de cámara oscura

## Slide 5: Revelado manual visual
Depende de la experiencia del operador y no permite estandarizar los tiempos de exposición.

## Slide 6: Revelado automático
Requiere un equipo electromecánico (procesador de películas automático)
Transporta la película de una solución a otra
Reducción del tiempo
Aumenta el número de películas que pueden ser procesadas
Asegura menos variabilidad

## Slide 7
Ventajas
No necesita cámara oscura permanente.
Es rápido.
No depende de la experiencia del operador, lo que permite estandarizar tiempos de exposición.
Desventajas
Es caro, por la procesadora y porque las soluciones reveladoras y fijadoras se agotan más rápidamente que las manuales.
La conservación de la película en el tiempo es menor porque tiene menos lavado.
Es recomendable el uso de este equipo cuando se procesan más de 25 películas al día.

## Slide 9: revelado
Transforma la imagen latente en una imagen manifiesta
Principal acción es convertir los iones de plata de los cristales expuestos en plata metálica

## Slide 10: fijador
La función principal de esta etapa es remover el haluros de plata que no ha sido expuesto de la película y formar el restante de la imagen latente
Existen dos funciones secundarias:
Detener el proceso del revelado
Endurecer la emulsión

## Slide 11: lavado
El propósito es remover la solución fijadora de la superficie de la película
El agente limpiador utilizado es agua
Mantener la temperatura del agua aprox. 3ºC por debajo de la temperatura del revelado

## Slide 12: Secado
Se dispara aire seco caliente sobre las dos superficies de la película
Remueve el 85% al 90% de humedad
Una radiografía permanente debe retener el 10% al 15% de la humedad para mantener la calidad de archivo
Secado excesivo puede causar grietas en la emulsión

## Slide 13: Revelado digital
Se denomina así por obtener imágenes directas en formato digital

## Slide 14: Tipos de revelados digitales
Revelado digital indirecta :
Permite la digitalización de los sistemas de radiología convencional sin necesidad de cambiar el equipamiento.
Sólo se sustituyen los chasis convencionales por láminas de Fósforo Fotoestimulable.
Menor inversión económica inicial.

## Slide 15
Revelado digital directa:
Capta directamente la imagen en modalidad digital mediante videocámaras (CCD) o sustancias semiconductoras (FPD).
Dos tipos:
CCD: Sistema con Dispositivo de Carga Acoplada (material Cesio).
FPD: Sistema con Detectores en Panel Plano (materiales Selenio o Sílice).

## Slide 16: Ventajas del revelado digital
Disminuye la dosis radiante al paciente respecto a la convencional:
menor dosis aplicada
menor necesidad de repeticiones por factores técnicos
menor número de radiografías para valorar diferentes estructuras: ej. Parénquima pulmonar, hueso, partes blandas.

## Slide 17
Posibilidad de modificar “a posteriori” las características de las imágenes, principalmente la densidad y el contraste, sin necesidad de repetir el examen.
Mayor resolución de contraste (4 veces mas que la Rx convencional).
Sistema de archivo y comunicación de imágenes médicas y estaciones de visualización y diagnóstico (PACS).
Acceso rápido a cualquier radiografía e informe radiológico a través de la red.

## Slide 18: Desventajas del revelado digital
Utiliza radiaciones ionizantes.
Costo inicial de las instalaciones (chasis –IR, equipamiento –DR).
Menor resolución espacial respecto a la Rx convencional (1/3)
Limitada capacidad para registrar estructuras o detalles de pequeño tamaño.
Degradación progresiva de los fósforos fotoestimulables: artefactos.
Errores de los sistemas de lectura: artefactos.

## Slide 19
FUNCIÓN DEL WINDOW LEVEL:
Permite modificar las características de la imagen:
BRILLO
CONTRASTE
PENETRACIÓN

## Slide 20
FUNCIÓN DE COLIMACIÓN:
Permite colimar la región obteniendo una imagen mas nítida y localizada
FUNCIÓN DE ZOOM:
Permite ampliar la imagen en una zona luego navegar por toda la radiografía ampliándola

## Slide 21: GRACIAS…¡¡¡