## Slide 1: Tipos de rejillas
Yuseidis Ramírez

## Slide 2: Rejillas paralela
Es el tipo de rejilla mas simple, donde todos los septos son de plomo. Es masa fácil de fabricar y tiene algunas características que no son propias desde el punto de vista clínico, concretamente el recorte de la rejilla es decir la absorción no deseada de radiación primaria de Rx por parte de la rejilla. Esta características de las rejillas paralelas es la mas importante cuando la rejilla se usa para una distancia entre la fuente y receptor muy pequeñas o con un área grande en el receptor de la imagen

## Slide 3
Con una rejilla paralela, la densidad óptica decrece hacia el borde del receptor de la imagen. La distancia al recorte de la rejilla es la distancia entre la fuente y el receptor de la imagen dividida entre el índice y la rejilla

## Slide 4: Rejillas cruzadas
Las rejillas paralelas eliminan la radiación dispersa solamente en una dirección, a lo largo del eje de la rejilla.
las rejillas cruzadas se fabrican para compensar esta deficiencia y tienen septos de plomos paralelos tanto al eje largo como al eje corto
no son difíciles de fabricar por esa razón no son muy caras

## Slide 5: Rejillas cruzadas ventajas
Son mucho mas eficientes que las rejillas lineales en la eliminación de la radiación dispersa.
Tienen un factor de mejora del contraste mayor que una rejilla lineal
Aumenta cuando se usan mayores valores de kilo voltaje

## Slide 6: Rejillas cruzadas desventajas
El posición de la rejilla es fundamental, los Rx centrales del haz deben coincidir con el centro de la rejilla.
Las técnicas con un soporte inclinado solamente son posibles si el tubo de Rx y el soporte se alinean adecuadamente.
La técnica de exposición necesaria es sustancial y se traduce en una dosis mas alta para el paciente.

## Slide 7
Las rejillas cruzadas se fabrican insertando dos rejillas paralelas juntas de forma que sus septos sean perpendiculares

## Slide 8: Rejillas focalizadas
La rejilla focalizada se diseña para minimizar el recorte de la rejilla.
El objetivo del tubo de Rx debería situarse en el centro de este circulo imaginario donde se pretende usar una rejilla focalizada
Cada rejilla focalizada se marca intencionadamente con su distancia focal y la cara de la rejilla

## Slide 9
Una rejilla focalizada se fabrica de forma que los septos son paralelos la los rayos x primarios en todo el receptor de la imagen

## Slide 10: Rejillas móviles
Producen lineas de rejilla(se producen en la imagen cuando los rayos x primarios se absorben en los septos de la rejilla) en la radiografía.
Las rejillas focalizadas se usan normalmente con rejillas moviles

## Slide 12: Movimiento de las rejillas
Reciprocas: rejilla móvil conducida por un motor hacia adelante y hacia atrás varían veces durante la exposición de rayos x; su distancia total al momento de mover las rejillas es de 2 cm.
Oscilantes: rejilla móvil conducida por un motor de un lado al otro. De allí en adelante la rejilla oscila de modo circular alrededor del cuadro de la rejilla realizando una pausa después de 20 a 30 segundos