## Slide 1: Corporación universitaria de ciencias empresariales educación y salud corsalud ii semestre –radiología física radiológica Julieth Paola Ozuna arias 2011

## Slide 2: Radiación dispersa:
es la que se desplaza en una dirección distinta a la de su fuente de energía ,su consecuencia es la perdida de la calidad de la imagen y debe ser restringida o en lo posible eliminada

## Slide 3: Algo mas :
Una correcta colimación del haz de radiación tiene un efecto primario por el que se reduce la radiación del paciente ya que restringe el área irradiada de tejido, una buena colimación también mejora el contraste de la imagen ya que se genera menos cantidad de radiación secundaria o dispersa

## Slide 4
El incremento de la radiación dispersa contribuye a tres factores que son:
1.el incremento del valor del kvp
2.un tamaño del campo de rayos x mayor
3.un mayor grosor del paciente.
los colimadores se diseñan para controlar y minimizar la radiación dispersa limitando el tamaño del campo únicamente a la anatomía de interés

## Slide 5: Producción de la radiación dispersa :
Hay dos tipos de rayos x responsables de la densidad óptica y del contraste en una r4adiografia :
1.Los que pasan a través del paciente sin interactuar
2.Y los que se dispersan dentro del paciente por interacción compton

## Slide 6
Los rayos x que salen del paciente no se aprovechan y los que interactúan con el receptor de imágenes se llaman rayos x formadores de la imagen

## Slide 7: Control de la radiacion dispersa:
Existen dos tipos de aparatos para reducir la cantidad de radiación dispersa que alcanza el receptor de imagen
1. antes del paciente :restrictotes del haz
2.despues del paciente .rejillas

## Slide 8
1.Limitador de haz: es un elemento anclado a la ventana del tubo de rayos x con el propósito de regular el tamaño y la forma del haz restringiendo los fotones mas divergentes

## Slide 9
2. Rejillas :es un componente extremadamente efectivo en la reducción de el nivel de radiación dispersa que alcanza el receptor de imagen .esta formado por laminillas de material radiopaco ,septos de la rejilla alternados con laminillas de un material radio lucido ,material intermedio. Este método de la absorción de la radiacion difusa fue probado en 1913 por gustave bucky

## Slide 10: Gracias !!